Všeobecný popis konstrukcí a použitých materiálů-standard vybavení bytového domu.

Konstrukce budovy a vybavení společných prostor: Základy: Železobetonové pasy a piloty Zdivo a svislé konstrukce: Wienerberger – keramické bloky POROTHERM, kombinované s monolitickým skeletem, keramické zdivo, mezi byty AKU příčky Obvodový plášť: vyzdívaný, zateplený Příčky a mezibytové stěny: Zděné konstrukce, keramické, lehké výplňové zdivo Vodorovné konstrukce: Filigrán nebo monolit Střecha: betonová, jednoplášťová Izolace proti vodě – svislé + vodorovné: asfaltové pásy Kanalizace: Vodorovná i svislá PVC tuzemské výroby Vodovod: PVC tuzemské výroby, centrální vodoměr v domě Požární vodovod: ocel, bezešvé trubky pozinkované Schodiště ve společných prostorách: ŽB, stupně obložené keramickou dlažbou Omítky vnější: kontaktní zateplovací systém Omítky vnitřní: vápenná štuková Malby a nátěry ve společných prostorách: bílá barva Primalex plus Podlahy: Garáže a sklepy v suterénu – drátkobeton a PANBEX
Společné chodby – keramická dlažba Klempířské výrobky: poplastovaný plech, systémové výrobky, parapety venkovní hliníkové – poplastované, bílé Zámečnické výrobky: Ocelové zábradlí na vnitřním domovním schodišti včetně nátěru, venkovní zábradlí na terasách ocelové pozinkované Vstupní dveře do domu hliníkové, opatřeny samozavíracím systémem, panikové kování, stavěč, madlo Garážová vrata do hromadných garáží – sekční průmyslová vrata, bez prolisů, na dálkové ovládání. Počet dálkových ovládání odpovídá počtu garáží a stání x 3 Garážová vrata do jednotlivých garáží výklopná bílá, dálkové ovládání 2 ks na uživatele Vytápění a teplá voda: Plynová kotelna, centrální měření Elektroinstalace: Silnoproud – rozvod 220V pod omítkou, na chodbě a v ostatních společných prostorách budou svítidla Výplně otvorů: Okna plastová systém REHAU – pětikomorový systém

Konstrukce a vybavení bytu: Výplně otvorů: Okna plastová systém REHAU – pětikomorový systém Parapety vnitřní – dřevěné aglomerované desky s fólií (polymer), barva bílá. Malby a nátěry: Veškeré povrchy zdí a stropů budou opatřeny bílou malbou Podlahy: Koupelny, WC, předsíň, šatna – keramická dlažba – viz popis koupelen Pokoje, kuchyně, kuchyňský kout – plovoucí podlaha laminátová, tl. 8 mm, zátěž tř.23/32, zaklapávací, výrobce Witex – buk, včetně ukončovacích a přechodových lišt, vhodná do kancelářských středně zatížených prostor, dekor buk, tříparketový vzor
Balkony – keramická dlažba
Terasy – betonová dlažba na terčích

Dveře bytové, vchodové PB 30, 90/197, bezpečnostní, protipožární 30 minut, tříbodový uzamykací systém, lamino, vně i uvnitř bukový dekor (uvnitř lze změnit na základě požadavku) Dveře interiérové v bytech foliové s obložkovou zárubní, plné, resp. 2/3 sklo dle projektu, dekor buk, výrobce Sapeli, kování, klika a krycí štítek nerez Radiátory: deskové radiátory na stěnách s termoregulačními ventily, KORADO
žebříčkové radiátory v koupelnách, barva bílá
speciální podlahové radiátory Fan Coil nebo tzv. lavice ( jen v některých bytech – viz instalace každého bytu)
Elektroinstalace: Silnoproud – rozvod 220V + sporákový rozvod 380 pod omítkou. V bytech budou provedeny rozvody zásuvkové a světelné Slaboproud: domácí telefon s vrátným, rozvod kabelové televize + rozvod telefonu, standard je 1 účastnická zásuvka tlf a TV
Vypínače, zásuvky – Legrand Valena

Vlastní vytápění bytů – bytové předávací stanice s měřením tepla a studené vody, včetně termostatu Dveře sklepů, resp. komor (pokud jsou k bytu přiděleny) bílé, plné, laminátové

Zdravotně technická instalace: připravenost pro připojení automatické pračky v koupelně, WC nebo šatně, dřezu a myčky v kuchyni

Podrobný popis vybavení koupelen: Baterie umyvadlová stojánková páková Concept 100 B 7185AA s výpustí výtok 130 mm chrom Baterie bidetová stojánková páková Concept 100 B 7190 AA s výpustí výtok 110 mm chrom Baterie vanová nástěnná páková Concept 100 B 7192 AA 150 mm chrom + sprchový set Concept 100 NEW k vaně chrom
Baterie sprchová nástěnná páková Concept 100 B 7191 AA 150 mm chrom Sprchový kout do niky: Vanička Huppe čtverec Verano 235001.055 90 cm bílá Zástěna Sprchová Concept 100 PT2013.055.322, 900×1900mm, bílá, sklo čiré
Sprchový kout čtvrtkruh:
Vanička Huppe čtvrtkruh Verano 235001.055.322, 900×1900 mm bílá,
Zástěna Sprchová Concept 100 PT3100.055.322, 900×1900mm, bílá, sklo čiré Vanička příslušenství Huppe Verano, sifon DN90 chrom Vana klasická 170×70 bílá Concept 100 Vana příslušenství – Concept nohy k vaně Sifon vanový Alcaplast A55-KOV, automat komplet 6/4“x450 chrom Umyvadlo klasické s otvorem Concept 100 Style 5277.003.0001 hranaté 65×48,5 cm bílá alpin, souprava pro upevnění umyvadel M10×120mm, sifon mosazný Capri CA S101 – lahvový 5/4“, 32 mm chrom Umývátko klasické Concept, bílá alpin WC závěsné Concept 100 528.003.0075, odpad vodorovný, hluboké splachování, bílá alpin, sedátko WC duraplastové Concept 200 U, bílé, předstěnové systémy Concept Kombifix UP320 s výplní a tlum vložkou bez tlačítka, předstěnové systémy Geberit Samba, chrom lesk Bidet závěsný jednootvorový Concept 100 5282.003.0290 bílá alpin, sifon umyvadlový Viega, plastový zápach. Uzávěr, předstěnové systémy Geberit kombifix

Obklady: Stěny koupelen do výše 205 cm, WC do výše 205 cm Koupelna a WC – dlažba Imola Ortona Ortona 33B 33,3×33,3 cm, béžová Koupelna a WC – obklad Imola Ortona Ortona B 25×33,3 cm béžová v kombinaci s bklad Imola Ortona Ortona T 25×33,3 cm hnědá Předsíň, šatna – Ortona Ortona 33B 33,3×33,3 cm béžová

Byty budou ve standardním vybavení a budou mít všechny náležitosti uživatelného bytu tj. kompletní okenní a dveřní výplně, hotové podlahy, hotové malby, instalace vody, elektroinstalace pro napojení svítidel a spotřebičů, obklady, zařizovací předměty v koupelně a WC (u každé bytové jednotky jsou ve standardním vybavení bytu ty zařizovací předměty, které jsou schematicky vyznačené v půdorysném plánku v příloze č. 1 smlouvy), měřič vody, místo pro měření el.energie, vytápění, v kuchyni připravené instalace pro montáž kuchyňské linky. K bytu náleží poštovní schránka, domovní zvonek, zatrubkování TV, rozvod telefonu. Byt bude předáván hrubě uklizen po dokončení stavebních prací. Budoucí prodávající je oprávněn v rámci výstavby provádět změny, které se jeví jako nutné z hlediska technologie postupu, vnějšího vzhledu stavby a možností napojení jednotlivých instalací v bytě, např. v rozvodech vody, elektrické energie, topení, potrubí pro odsávání atp. a budoucí kupující je povinen změnu této dispozice strpět. V případě změny standardního vybavení bytu bude budoucímu kupujícímu odečteno toto vybavení v pořizovací ceně investora.